HUVIHARIDUSE NÄIDISÕPPEKAVA

INSENEERIA NOORTELE I

4.-6. klassile

Õppekava koostaja: Tarvo Metspalu, Tartu loodusmaja

Sisukord

1.	Õppekava lühitutvustus	2

2.	Õppe eesmärgid	2

3.	Õpiväljundid	3

4.	Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused	3

5.	Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus	4

6.	Tagasisidestamine	4

7.	Ringijuhendaja profiili kirjeldus	4

8.	Vajalikud töö- ja õppevahendid	4

9.	Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus	6

I kursus	6

lI kursus	17

lII kursus	29

Käesolev õppekava on vabalt kasutatav ning vastavalt vajadustele muudetav vastavalt Creative Commons Eesti 3.0 Attribution – ShareAlike litsentsile.

Näidisõppekava koostaja on Tartu loodusmaja huvikool koostöös MTÜ SPARK Makerlabiga. Käesolev õppekava valmis tänu Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ programmi toetusele.

# Õppekava lühitutvustus

Käesolev inseneeria huviringi juhendajatele mõeldud näidisõppekava „ Inseneeria noortele I“ sisaldab õppeprotsessi kirjeldust koos praktiliste ning metoodiliste juhistega inseneeria huviringi läbiviimiseks. Näidisõppekava on mõeldud olemasoleva inseneeria huviringi tegevuste rikastamiseks ja/või uue huviringi õppekava koostamiseks või kohandamiseks vastavalt huviringi õpilaste ja kooli soovidele ning vajadustele.

Õppekava koostamisel on lähtutud väljundipõhisest õppest. Näidisõppekavas on lõimitud erinevad teadussuunad (füüsika, materjaliteadus, inseneeria, matemaatika, informaatika, bioloogia ja keskkonnateadused). Rõhutatakse ka õpilaste tööriistade kasutamise ohutust ja praktilisi toimetulekuoskusi.

Õppekava teemad:

●	Kaasaegne tehnoloogia (CNC, 3D printimine, värkvõrk jne)

●	Elektroonika: lihtsad elektriskeemid (lambid, lülitid, patareid, harjarobotid)

●	Loodusseadused inseneerias

●	Joonestamine, modelleerimine ja simulatsioonid

●	Toode ja globaalne majandus, toote elutsükkel

●	Testimine ja arendamine

●	Praktiline prototüüpimine

●	Tootmismeetodid ja -vahendid, tööriistad ja tööstusmasinad

●	Sõidukid - kombineerib mitu õppeteemat korraga

Valitud teemade järjestus ei ole range, vaid pigem soovituslik.

Õpilastel valmib õppekava raames mitu praktilist projekti, mille iga detail mõjutab projekti efektiivsust. Nii saavad nad ühe parameetri muutmisel uurida, kuidas muutub vastava toote efektiivsus (nt. pudeliraketi puhul raketikoonusesse asetatava massi muutmine). Samuti puututakse õppekava jooksul kokku erinevate toodetega, mille puhul uuritakse, milliseid tootmismeetodeid on toote valmistamiseks kasutatud. Õpilastel tekivad küsimused, kuidas üks või teine toode reaalselt tema koju on jõudnud.

Õppekava on tihedalt seotud loodusõpetuse, füüsika, matemaatika, tööõpetuse, kunsti ja majanduse õppeainetega. Antud inseneeriahariduslik õpe on mõeldud 4.-6. klassi õpilastele, kes on huvitatud, kuidas tööstused toimivad ning leidurid ja insenerid igapäevaselt töötavad.

# Õppe eesmärgid

Õppekava „Inseneeria noorteleI“ õppe-eesmärgid:

- inseneeria valdkonna tutvustamine praktilise õppe kaudu;

- huvi tekitamine inseneeriaga seotud elukutsete vastu ja eelduste loomine edasiõppimiseks inseneeria valdkonnas;

- võimaldada õpilastel olla uudishimulik ja lasta tunda rõõmu omandatud uutest teadmistest ja oskustest;

- kõrgemate mõtlemisoskuste (analüüs, süntees, hindamine) ja käeliste tegevuste arendamine;

- iseseisvuse arendamine ja meeskonnatöö õppimine.

# Õpiväljundid

I õppeaasta:

Õpilane

- tunneb ja oskab oma sõnadega selgitada inseneeria olulisemaid mõisteid;

- teab ohutustehnika põhimõtteid;

- mõistab vee- ja elektienergia põhimõtteid;

- oskab teha koostööd, mõistab oma tegevuse tähtsust meeskonnatöös;

- mõistab toodete elütsüklit ja oskab käituda keskkonnasäästlikult;

- oskab käsitseda lihtsamaid tööriistu, katsevahendeid.

II õppeaasta:

Õpilane

- on tutvunud erinevate inseneeria mõistete ja elukutsetega;

- tunneb veepuhasti põhimõtteid;

- teab ohutustehnika põhimõtteid;

- oskab püstitada hüpoteesi, viia läbi lihtsama katse, teha järeldusi;

- tunneb erinevaid energiatüüpe;

- on tutvunud elektoonika algteadmistega;

- teab mõisteid toode, tootmine, globaalne majandus;

- on tutvunud 3D printimise põhimõtetega;

- mõistab meeskonnatöö olulisust, oskab võtta vastutust.

III õppeaasta:   valmib oktoobris

# Õppekavale sisenemiseks vajalikud (eel)pädevused

Õppekava „Inseneeria noortele I“ järgi saavad õppima asuda 4.-6.  klassi õpilased, kellel on huvi inseneeria, leiutamise, tehnikamaailma vastu. 4. klassi õpilastelt oodatakse häid matemaatilisi oskusi ja loogilist mõtlemist. Õpilastel, kes alustavad huviringis 5. või 6. klassist, piisab huvist ringi temaatika vastu ja kooli matemaatika ning loodusõpetuse tundides omandatust. Õppekava teisele ja kolmandale kursusele saab lisanduda ka siis, kui eelmised kursused on läbimata, samas on kõigile kursusel alustanutele kohustuslik tööohutuse mooduli läbimine. Kuna õppekava praktilised tegevused on suunatud koostöö- ja meeskonnaoskuste arendamisele, toimub huviringis pidev vastastikune õpetamine, juhendamine, toetamine.

Õppekava rakendamisel saab arvestada õpilaste individuaalsete huvide ja eripäradega, valides kirjeldatud õppetegevuste hulgast õpilastele kõige sobivamad, vajadusel neid lihtsustades, kohandades või asendades.

# Õppe korraldus ja õppekava tundide jaotus

Õppe maht on kolme õppeaasta vältel kokku 210 tundi, igal õppeaastal 70 akadeemilist tundi.   Õpe toimub kord nädalas, kokku 2 akadeemilist tundi. Huviringi õppetundides on teooria ja praktika lõimitud, kasutatakse erinevaid õppetöö vorme ja meetodeid.

Õppegrupi suurus on 10 - 20 õpilast.

# Tagasisidestamine

Tagasisidestamine toimub jooksvalt praktiliste rühmatööde käigus, iga projekti järel ning teemat kokkuvõtvas tunniosas. Arutletakse, mis õnnestus või ei õnnestunud ja miks, mis oli antud praktilise töö või teema puhul raskemini arusaadav. Õpilastel palutakse analüüsida oma panust meeskonnatöösse, meeskonna üldisi koostööoskusi. Praktiliste tegevuste järel antakse tagasisidet nii töövõtetele, meeskonnatöö efektiivsusele kui arutletakse üheskoos ja antakse tagasiside valminud töödele. Õpilased saavad tehtud töid ja huvitavamaid katseid tutvustada kooli õpilaskonverentsil, teadusnädalal, loodusteatris vm.

Õppeaasta lõpus võib korraldada näituse valminud projektitöödest. Näitusele, saab kutsuda lapsevanemad. Õpilastele võib jagada tunnistused, kus on märgitud huviringis omandatud teadmised, praktilised ja kognitiivsed oskused.

# Ringijuhendaja profiili kirjeldus

Huviringi juhendajaks sobib inimene, kel on valmisolek õpilastega tegelda ja oskus äratada huvi inseneeriamaailma vastu. Juhendajalt, kellel on matemaatika-, füüsika-, robootika-, informaatika- või mõni muu tehnikaalane baasharidus, oodatakse pidevat huvi ja soovi end uuemate teadus- ja inseneeriamaailma saavutustega kursis hoida.

Kasuks tuleb noorsootöö-, pedagoogika- või meeskonnatööalane täiendkoolitus, et märgata õpilaste eripärasid ja arendada nende sotsiaalseid ja tehnikaalaseid pädevusi.

Kui huviringi juhendajaks on kooli loodusainete-reaalteaduste (matemaatika-informaatika)  õpetaja või loodusteadusliku taustaga noorsootöötaja, siis ei vaja antud teemade õpetamine  eraldi väljaõpet. Eelneva tausta puudumisel on eeldatud, et huviringi juhendaja on valmis täiendõppeks (eeskätt uute erialaste teemade osas) ning võimalusel on soovitatav lisaks käesolevas õppekavas toodud lisamaterjalidega tutvumisele teha tihedat koostööd ning saada abistavat infot ka kohaliku kooli reaalteaduste aineõpetajatelt.

# Vajalikud töö- ja õppevahendid

Näidisõppekava pakub õpilastele mitmeid käelisi tegevusi (katsed, vaatlused, meisterdamised jms), mis eeldavad teatavate töövahendite olemasolu. Vajalike töö- ja õppevahendite konkreetne loetelu ja soovitused on lisatud iga teema metoodilise juhendi osana. Tegevuste juures on püütud lähtuda printsiibist, et need oleksid läbiviidavad käepäraste lihtsate vahenditega või on võimalusel toodud alternatiivseid tegevusi, millest juhendaja valib sobivaima.

Levinuimad tööriistad: kuumaliimipüstolid ja hüdrogeel, käärid, kipsinoad, teip, paber, pliiats, joogikõrred, grillvardad, elektroonika kaasamise puhul jootmisvahendid (viimaste puudumisel: http://www.instructables.com/id/Build-a-Simple-Circuit-from-a-Pizza-Box-No-Solder/)

# Õppe sisu, metoodilised juhised ja teemade ajaline järgnevus

## I kursus

1. Praktiline prototüüpimine (8 tundi)

Õppe alguses õpetatakse, mida tähendavad märksõnad inseneeria, inseneeria/inseneri meetoodika (analoog teaduslikule meetodile/metoodikale), leiutis, disain, prototüüp ja prototüüpimine. Tutvutakse inseneride erinevate liigitustega, võrreldakse neid leiduritega ning kummutatakse arusaam, et inseneeria on seotud vaid mehhatroonika ja seadmetega (IT-insener, keemiainsener, geeniinsener jne). Tuuakse näiteid probleemidest, mida on insenerid-leidurid lahendanud ning seletatakse proovimise ja läbikukkumise vajalikkust. Lisaks õpetatakse läbi praktika põhilisi tööriistu ja materjale kasutama, et oma ideid järgnevates tundides ellu viia. Tehakse läbi ohutuskoolitus, st. räägitakse töökoha sisekorra eeskirjadest ja ohtustehnikast; kuidas tööriistu ohutult kasutada; milline on ohutu riietus (mitte rippuvad riietusesemed!); mida teha tulekahju ja teiste hädaolukordade puhul jne. 

Praktilised tööd

- Sillainseneeria ehk esmane tööriistade käsitsemine: kasutades lihtsaid tööriistu nagu kuumaliimipüstol, käärid, kipsinuga, teip ja käepäraseid materjale (näiteks spagetid ja/või makulatuur), meisterdavad erinevad võistkonnad sillamudeleid ning võrdlevad erinevate disainide nõrkusi ja tugevusi. Võistlust saab pidada pikima ennast kandva silla peale ja ettemääratud pikkuse puhul kõige rohkem raskust kannatava silla peale. Kui õpilased tõmbavad esimest tüüpi väljakutse puhul näiteks teibi ühe laua servast teiseni ning tõestavad, et sild hoiab iseennast, võib seda käsitleda tõelise inseneri mõtteviisina, kuigi sild pole võimeline suuri raskusi kandma.

- Õpilased mõtlevad koduse tööna ühe probleemi, millele pakuvad ka lahenduse ning esitlevad seda teiste ees. Alternatiivina võivad õpilased otsida mõne leiutise ning esitleda teistele, miks ja kuidas antud leiutis kasutusse jõudis.

Töövahendid

Kuumaliimipüstolid, kipsinoad, teip, liim, spagetid, paberid ja lõikealused, külm vesi või hüdrogeel.

Õppematerjalid

- Ohutusjuhend poiste tööõpetuse õpetajale (EST): http://www.syg.edu.ee/dokumendid/ohutusjuhendid/syg_ohutusjuhend_poiste_tooopetus.pdf

- Ka insenerid ehitavad spagettidest sildasid (EST): https://youtu.be/Z9OzphdpKDw

- “Kuidas ehitada spagettidest silda?” - Rakett69 (EST): http://rakett69.ee/internetisaated/saade/207683679

- “Kuidas ehitada piiratud vahenditest vastupidavat silda?” - Rakett69 (EST): http://rakett69.ee/internetisaated/vi-hooaeg/saade/162030999

- Sillainseneeria (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=xN0poIrm0q8

- Rippsildade eelised (ENG): https://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-suspension-bridge/

- Sillaehitamismäng 1 (ENG): https://www.coolmath-games.com/0-cargo-bridge

- Sillaehitamismäng 2 (ENG): http://www.physicsgames.net/game/Bridge_Builder.html

- Sillainseneeria õppekava (ENG): https://www.teachengineering.org/curricularunits/view/cub_brid_curricularunit

- M.Maidla, J.Kübarsepp, A.Hamburg “Insener kui loovisik”: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/insener-kui-loovisik/

- Kes on insener? (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=owHF9iLyxic

- Inseneeria meetodika (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=fxJWin195kU

2. Loodusseadused inseneerias - vesi (8 tundi)

Seletatakse, milliseid loodusnähtusi ja -seadusi on ajalooliselt inseneerias kasutatud inimeste hüvanguks läbi tehnoloogia lühitutvustuste, videode, katsete ning võistluste, milles saavad õpilased ise kaasa lüüa. Praktiline kokkupuude igapäevaste nähtuste ja objektidega võimaldab luua aluse, mis paneb õpilasi küsitlema, miks nende ümber olevad asjad toimivad nii nagu nad toimivad. Esimesel aastal keskendutakse selles teemas veele kui elu kõige tähtsamale ainele ning kuidas insenerid seda laialdaselt levinud ainet on ära kasutanud. Õpitakse, kuidas loodi maailma esimesed niisutussüsteemid, mida sai teha vesiratastega (pumbad, veskid, elektrigeneraatorid), kuidas vett tänapäeval ühest kohast teise liigutatakse (pumbad, kanalid, sifoonid) ning milliseid vee füüsikalisi omadusi saame enda igapäevaelus kasutada (jahuti, soojusmahuti, mikrolaineahi jne).

Praktilised tööd

- Sifooni võistlus: võistkondade eesmärgiks on saada võimalikult kiirelt laua peal olevast veeanumast vesi põrandal olevasse anumasse, ilma et nad laua peal olevat anumat liigutaksid. Kasutada on kõrred ja teip.

- Kartuli kuumutamise võistlus mikrolaineahjus: iga võistkond saab endale ühe kartuli, mis tuleb lõikuda sobilikeks tükkideks ning paigutada mikrolaineahju. Eesmärgiks on etteantud “küpsetus”aja jooksul saada kartul võimalikult kuumaks.
Tuleb aru saada vee soojusmahtuvusest: selleks pannakse eelnevalt mikrolaineahju erineva veekogusega täidetud topsid ning võrreldakse nende temperatuuri sama “küpsetus”aja jooksul. Samuti võrreldakse, kas mikrolaineahi kuumutab vett igas mikrolaineahju piirkonnas sarnaselt ning kas mikrolaineahi kuumutab erinevaid aineid sarnaselt (kägardatud kuiv paber vs kägardatud märg paber).

- Vesiratas: meisterdatakse ajalooliselt üks tähtsamaid seadeldisi, mida testitakse kraani all, aga võimalusel ka kohalikus voolavas veekogus. Teljeks saab kasutada grillvarrast ning rattaks ja labadeks olemasolevaid vahendeid. Kui kogu rühma peale ehitatakse üks vesiratas, võiks selleks üles otsida vana jalgratta. Demonstreeritakse lineaarse liikumise muutmist rotatsiooniliseks liikumiseks.

- Paberpanni/veeõhupalli kuumutamine avatud leegi peal: pannakse tähele, kuidas vee soojusmahtuvus aitab paberil mitte põlema minna ning õhupallil mitte lõhkeda.

- Leidenfrosti efekti uurimine (valikuline): vett tilgutatakse kuumale pliidiplaadile ning jälgitakse, mis juhtub. Seletatakse, miks veetilgad üle pliidi liuglevad.

- Põlevad mullid märgade käte peal (teha vaid mõistlike ja julgete osalejatega, eelnevalt ise demonstreerides): eelnevalt elutute objektide peal katsetatud teooriat katsetatakse enda peal, mis kinnitab usku vee soojusmahtuvuslikesse omadustesse. Enne eksperimenti teeb katseisik käed pea küünarnukkideni märjaks. Seejärel tekitatakse seebivees butaangaasiga põlemisohtlikud gaasimullid, millest katseisik mõningad peopesadele võtab. Mullid süüdatakse ning katseisik viib koheselt käed kiire liigutusega laiali, saamata põletada.

Töövahendid

Tangid, butaanigaas (igas ehitus- ja matkapoes), nõudepesuvahend, veeanumad, kõrred, plastiliin, teip, mikrolaineahi, topsid, termomeeter, kartulid, noad, pudelid, grillvardad, (pliidiraud)

Õppematerjalid

- Vee omadused: tihedus, soojusmahtuvus jne. (EST): https://et.wikipedia.org/wiki/Vesi

- Vee omadused: Rakett69 teadusteater - Arnold Rein Tatunts (EST): http://rakett69.ee/internetisaated/v-hooaeg/saade/124033833

- Vee transportimine (EST): http://rakett69.ee/internetisaated/vi-hooaeg/saade/151116934

- Sifooni põhimõtet kirjeldav video (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=CZmP0vsRBZ8

- Vesirattaga pump (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=VmDyTAwDcSc

- Puidust ise tehtud vesiratas (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=cX80N0KhfN8

- Plastpudelist ja korgist ise tehtud vesiratas (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=yYq1n81spxM

- Butaanimullide katse kirjeldus (otsingsõna “Butaanimullid”) (EST): https://e-koolikott.ee/rest/uploadedFile/64/ETTFIII%2Bkogumik.pdf

- Butaanimullid (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=FTLuO2b2DBg

3.  (Vee)sõidukid (12-14 tundi)

Uuritakse, kuidas veesõidukid vee peal või all püsivad läbi tehnoloogia lühitutvustuste, videode, katsete ning võistluste, milles saavad õpilased ise kaasa lüüa. Tutvustatakse tiheduse ja rõhu suurt olulisust veesõidukite loomisel. Demoeksperimendina võib valada läbipaistvasse anumasse erineva tihedusega vedelikke ning  jälgida kihistumist. Arutletakse, miks sõidukid on just sellise kujuga nagu nad on, st. mis on voolujoonelisus ning kuidas on see seotud elusloodusega (kalad). Teemas puututakse kokku erinevat tüüpi veesõidukite ehitamisega, mis liiguvad edasi erinevate “mootorite” abil. Teema kokkuvõttes võrreldakse iga “mootori” eeliseid ja puudusi.

Praktilised tööd

- Tiheduse leidmine (huvilisemale 4. klassi õpilastele): õpilastele selgitatakse, mida tähendab tihedus ning kuidas seda praktilisel moel leida. Kaalutakse erinevaid objekte ning mõõdetakse nende ruumala veega täidetud mõõteanumasse uputades. Jagamistehtega leitakse erinevate objektide tihedus ning võrreldakse seda vee omaga. Seega viiakse läbi teadusliku meetodi rakendus: hüpotees, eksperiment ning järeldus. Õpitakse, kuidas saab terase suurest tihedusest hoolimata just sellest materjalist hiiglaslikke laevu ehitada.

- Paadimudeli võistlus: meisterdatakse võistkonniti paadimudelid, kasutades eelnevaid teadmisi ning erinevaid käepäraseid võistkondade vahel võrdselt jagatud materjale (nt. paber, teip, grillvardad, plastpudelid jne). Võistluse lihtsaimaks eesmärgiks võib olla ettemääratud raskuste (nt. pliiatsite) kandmine. Kelle alus kõige rohkem raskuseid kannab, on võitnud.

- Cartesiuse tuuker (vt. õppematerjalid): liigutakse vee pealt vee alla, tutvustades õpilastele rõhu olemasolu ning kasutust allveelaevades ja sukeldumisvahendites läbi lihtsa katseseadeldise, mida saavad õpilased ise meisterdada. Heaks demovahendiks on lisaks veega ja paari õhumulliga täidetud (nõelata!) süstlad. Hoides sõrmega süstla otsast kinni ning tõmmates kolbi, tekitatakse süstla sisse alarõhk ning me näeme mullide suurenemist. Selle abil saab ka seletada liialt kiiresti sukeldudes veepinnale tõusmist. Kui Cartesiuse tuukrile lisada konks ning panna ka pudeli põhja “aare” ülespoole konksuga, saab katsevahendist teaduslik mänguasi.

- Pindpinevuse katsed: õpilased jagatakse gruppideks ning jagatakse igaühele veega kaetud taldrik, mille peale pannakse ühtlaselt näputäis pipart (ei segata!). Asetades nõudepesuvahendiga kaetud näpu taldriku peale, eemaldub pipar suure kiirusega. Värvikama katse jaoks võib kasutada piima ja toiduvärve. Tutvustatakse pindpinevuse olemasolu ning nõudepesuvahendi mõju selle lõhkumisele. Pärast seda pannakse veenumasse kirjaklambreid ulpima ning lõhutakse taaskord tasakaal pesuvahendi lisamisega. Tuuakse paralleele loodusega (liugurid) ja igapäevaga (seebimullid). Õpilased võivad tilgutada veetilkasid (ja seebiveetilkasid) erinevatele pindadele (paber, laud, teflonpann) ning jälgida märgumise erinevusi, ent nähtusest arusaamine nõuab rohkemaid eelteadmisi.

- Mootorita,  katlata, purjedeta ja aerudeta paat ehk seebipaat: pindpinevuse teema jätkuks ehitatakse veinikorkidest või tugevamast paberist lihtsad ajutised veealused, mida saab liigutada nõudepesuvahendiga kaetud näpuga.

- Kummimootoriga paat (vt. õppematerjalide videot): kasutades mahlapakki või plastpudelit, paari pulka, rahakummi ning lapikut juppi, meisterdatakse kummimootoriga paat. Täiustatakse paadi kuju ning jälgitakse, milline paat liigub kiiremini edasi.

- Veemootoriga paat  (vt. õppematerjalide videot): penoplastist alusele tehakse topsi jaoks süvend. Topsi sisse tehakse väike pilu kõrre jaoks, mille teine ots väljub paadi ahtrist otse vette. Täites topsi veega, hakkab vesi raskusjõu toimel ümbritsevasse veekogusse väljuma, lükates Newtoni III seaduse alusel paati edasi. Siinkohal võib õpilastele vastavat seadust ka eksperimentide kaudu lähemalt tutvustada (nt. kaks õpilast ratastega toolidel lükkavad ennast teineteisest eemale).

Töövahendid

Kaal, mõõteanum, veeanum, kirjaklambrid, plastpudelid, kõrred, plastiliin, pipar (või piim ja toiduvärvid), nõudepesuvahend, teflonpann, tugevam paber/papp, (jäätise)pulgad ja (veini)korgid, (raha)kummid, topsid, penoplast (jäägid), noad.

Õppematerjalid

- Veesõidukite jõuallikad ja nõuandeid veesõidukite ehitamiseks (EST): http://tehnoloogia.real.edu.ee/wp-content/uploads/2011/12/Tehnoloogiap%C3%A4evad-25.-26.oktoober-2011.pdf

- Tiheduse leidmine uputamise teel (ENG): http://www.middleschoolchemistry.com/lessonplans/chapter3/lesson2

- Cartesiuse tuukri mäng plastpipeti, plastiliini ja traadiga (EST): http://opik.fyysika.ee/index.php/exp/display/570/8045

- Cartesiuse tuuker kõrte ja plastiliiniga (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=5Su1JcqhV9s

- Vee pindpinevus, pipar veeltaldrikul ja seebipaat (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=qz9hkWhZfRM

- Vee jõul töötav paat (ENG): https://youtu.be/qncATegYpeM?t=301

- Kummimootoriga paat (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=C9IRZ4QYXg8 (lusikate asemel võib kasutada suvalist tugevamast materjalist ristkülikut)

- Kummimootoriga paat 2 (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=nPg7Ivcm32g

4.  Toodete elutsükkel (idee-tootmine-jaotus-müük-jäätmed) (10 tundi)

Selleks, et aru saada, kust poes leitavad tooted tulevad ning mis neist pärast tarbimist saab, tutvustatakse õpilastele toodete elutsüklit (idee-plaan-disain-prototüübid-testtoode-materjalide hankimine-tootmine-transport ja jaotamine-müük-kasutamine-jäätmekäitlus) ning vastutustundliku tootmiseetika aluseid (cradle-to-grave ehk hällist-hauani, ideaalis cradle-to-cradle ehk hällist-hällini tootetsükli planeerimise lähenemisi). Hällist-hauani lähenemine käsitleb toote elutsüklit ideest kuni jäätmeteni, hällist-hällini lähenemine jäätmete (osalist) taaskasutamist järgmise toote loomisel. Kokkuvõtlikult kategoriseeritakse loodussäästlikku tootmislähenemist ringmajandusena.
Teema teeb väikese pausi peaasjalikult käelisele tegevusele keskenduvasse õppekavasse, selgitades etteplaneerimise tähtsust kogu tootmisprotsessis: mida varasemas tootmisprotsessis vead välja praagitakse, seda vähem kahju tekitatakse ning seda suuremat kasumit teenitakse. Õpilastele tutvustatakse paari toote varal nende tootetsükleid, mida seejärel omavahel võrreldakse (leitakse ühiselt puudujäägid ja eelised). Seejärel külastatakse mõnda kohalikku tootmisettevõtet, kus otsitakse vastuseid tootmistsüklit puudutavatele küsimustele.

Praktilised tööd

- Paari näidistootetsükli võrdlus: arutletakse grupiviisiliselt iga etapi positiivseid ja negatiivseid külgesid ning pakutakse, mida saaks paremini teha. Näiteks tuuakse nii toidutööstust, seadmetööstust kui ka IT-ettevõtet.

- Kohaliku tootmisettevõtte/-ettevõtete külastus, millele eelneb ettevalmistatud küsimuste kirjapanek ning järgneb lühikese kokkuvõtte kirjutamine.

- Tootmisettevõttes/-ettevõtetes nähtud, kuuldud, ülespildistatud ja kirjapandud märkmete arutelu ning võrdlus varasemalt uuritud näidistootetsüklitega.

Töövahendid

Internet, paber ja pastakas/pliiats.

Õppematerjalid

- Toote elutsükkel (EST): http://www.maailmakool.ee/toote-elutsukkel/

- Cradle-to-cradle (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=QMsF1P-_vWc ja https://www.youtube.com/watch?v=fP8PRA-OajU ja https://www.youtube.com/watch?v=IoRjz8iTVoo

- “Rohelise turunduse võimalused” (EST): https://www.bioneer.ee/rohelise-turunduse-v%C3%B5imalused

- Ettevõtete ressursitõhusus (EST): https://www.envir.ee/sites/default/files/1_ivo_krustok_sissejuhatus_0.pdf

- Ringmajandus (EST): https://et.wikipedia.org/wiki/Ringmajandus

5. Tootmismeetodid ja -vahendid (6 tundi)

Õpetatakse igapäevaselt kasutatavaid tootmisvahendeid praktiliste toodete kaudu (vt. õppematerjale). Räägitakse tootevalmimisprotsessidest enne (käsitöö, orjandus, hobused, vesirattad jne) ja pärast tööstusrevolutsiooni (aurumootorid, masstootmine, tekstiilitööstus, Fordi konveier, automaatsed robotid jne). Tuuakse paralleele hiljuti külastatud tootmisettevõttega.

Praktilised tööd

- Piparkoogivorm: tutvustatakse, mida tähendab stants ja stantsimine ning kus seda kasutatakse. Stants on seade (leht)materjali vormimiseks, mis töötab löögiga ja võib sisaldada järgmisi operatsioone: kontuuri väljalõikamine, augulöömine, kraadilöömine, mahalõikamine, painutamine. Tootmisvahendi näitlikustamiseks meisterdatakse oma isiklik piparkoogistants/-vorm.

- Koduse toote analüüs: iga õpilane võtab kodus ette ühe toote ning uurib vanemate abiga, kus ja kuidas vastav toode valmistatud on. Toode võetakse ringi kaasa ning kirjapandud uurimus/märkmed kantakse teistele ette.

Töövahendid

Alumiiniumteip, käärid, teip.

Õppematerjalid

- Otsingsõnad “stants” ja “stantsimine” annavad näiteid erinevatest ettevõtetest, kes seda tehnoloogiat kasutavad ning iseloomustab samuti nende kasutatavate materjalide ampluaa ulatust.

- Kuidas seda valmistatakse? (ENG): https://www.youtube.com/channel/UCSDPBdFC_g3UHFWB0JAkIMA/videos

- Ford T tootmisliin (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=S4KrIMZpwCY

- Isetehtud piparkoogivorm (ENG): http://www.wikihow.com/Make-Cookie-Cutters-from-Regular-Aluminum-Foil

6.  Elektroonika (8 tundi)

Tänapäeva maailm ei suuda elektrita toime tulla. Teemas tutvustatakse, mis on elekter ning kuidas see meie kodudesse, seadmetesse ja akudesse jõuab. Kuna algkoolis pole õpilastel veel füüsikaga kokkupuudet olnud, jääb elektri seletus peaasjalikult praktilisele tasemele, abstraktne arusaam (sh. voldi, ampri, oomi ja vati mõisted) tekib hilisemates klassides. Vooluringi, voolu suuna, vahelduv- ja alalisvoolu, staatilise elektri ning jada- ja rööpühenduste seletuseks kasutatakse nii eksperimente (õhupalli ja kammi ning paberijuppidega, mikromootor-generaatoriga ja LED tulukestega ning elektrofoori ja Leideni purgiga - vabatahtlikud särtsusaajad jadamisi ja rööbiti jne), videosid kui ka esimesi lihtsaid projekte, mille käigus õpivad õpilased ka jootma. Läbitakse vastav ohutuskoolitus.

Praktilised tööd

- Jootmise ABC (Nõue: korralik ventilatsioon): õpilastele antakse 2-4 peale vananenud või utiliseeritud elektroonikaplaadid (raadiotest, arvutitest jm. elektroonikaseadmetest), jootmisvahendid ning kaitsevahendid. Juhendaja juhatusel proovivad nad plaatide pealt elektroonikat lahti joota ning tagasi joota. Tutvutakse erinevate elektroonikakomponentidega ning nende vajalikkusega elektroonikas.

- Esimesed vooluringid: omavahel ühendatakse jadamisi patarei ja LED lamp ning hiljem lisatakse lüliti. Jootmisvahendite puudumisel võib ühendusi teha ka alumiiniumteibiga. Õpitakse lugema lihtsaid elektroonikaskeeme, mis sisaldavad patareisid, lampe ja lüliteid, aru saama voolu poolustest ja suunatusest ning selle tähtsusest komponentide ühendamisel. Katsetatakse keerukamaid skeeme (rohkem LED lampe, rohkem lüliteid), tehakse kirjalikke eeldusi ja järeldusi (kas lamp läheb põlema, milliseid lüliteid on vaja vajutada, et lamp/lambid põleksid, kas üks lamp põleb eredamalt või tuhmimalt kui teine või võrdselt).

Töövahendid

Elektroonikaplaadid, tinasukad, alumiiniumteip, elektriku teip, (3V või 2x1,5V (2xAA või 2XAAA)) patareid (ja patareikarbid), juhtmed, LED tulukesed, lülitid (või kirjaklambrid), jootekolvid, jootetina, jootevedelik/kampol (männivaik), jootekolbi puhastusnuustikud, kaitseprillid ja kaitsekindad, jootmisalused (võimalusel n-ö kolmandad käed/käpad), hüdrogeel või külm vesi.

Õppematerjalid

- Jootmine - üldiselt (EST): https://et.wikipedia.org/wiki/Jootmine

- Jootmine - slaidiesitlus (EST): http://heidisild.weebly.com/uploads/6/0/9/2/6092105/jootmine.pdf

- Jootmisvahendite puudumisel (ENG): http://www.instructables.com/id/Build-a-Simple-Circuit-from-a-Pizza-Box-No-Solder/

- Elektroonika alused (EST): http://tehnolooming.ee/kursused/vaata/elektroonika-alused

- Elektrooniku tööriistad (EST): http://tehnolooming.ee/kursused/vaata/elektrooniku-tooriistad

- Jada- ja rööpühendus (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=js7Q-r7G9ug

- Elektroonika ABC + komponentide liigitus (ENG): http://www.instructables.com/id/Basic-Electronics/

- Katseid staatilise elektriga: https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y

7. Testimine ja arendamine (10 tundi)

Ükski korralik toode ei jõua turule ilma põhjalike testideta nii simulatsioonide kui ka praktiliste korduvkatsetusteta. Tuletatakse meelde eelnevalt meisterdatud ja igapäevaseid esemeid, millele pakutakse mooduseid, kuidas neid testida saaks. Tehakse lihtsaid katseid, nt. rahakummide venitamisega (võimalusel leitakse ka keskmine pikkus, mille juures kumm katkeb), erinevast materjalist karpide/torude (või muude identsete kujude/esemete) kaalumise ja vastupidavuse testimisega. Õpitakse joonistama ja lugema graafikuid. Seletatakse materjalide ja toote kuju valiku tähtsust: peaasjalikult kaal vs. tugevus. Võistkonniti luuakse toode või struktuur, mis vajab eelnevat ettenägelikkust, testimist, läbikukkumist, arendamist ja uuesti testimist.

Praktilised tööd

- Testimismeetodite leidmine: grupiviisiliselt võetakse ette erinevad igapäevased esemed ning mõeldakse, kuidas neid testida saaks. Seejärel esitletakse mõtteid ka teistele.

- Rahakummide katkemise test: grupp jaotatakse 2- kuni 4-liikmelisteks uurimisrühmadeks ning neile jaotatakse grupiti erinevat tüüpi venivaid (raha)kumme, käärid, joonlaud, mõõdulint, tops, raskused (nt. seibid/poldid/mündid) ja vajalikud vahendid kummi otste kinnitamiseks. Valmistatakse ette 3 kuni 5 ühepikkust kummijuppi. Kummi üks ots kinnitatakse laua serva külge ja teise otsa kinnitatakse tops (nt. sõlm ümber konksu, mille otsas ripub tops). Topsi raskusi lisades venitatakse kummi ning märgitakse üles kummi pikkus iga raskuse lisamise puhul. Ohutuse tagamiseks võib ka kasutada kaitseprille. Katsetuste lõpus joonistatakse välja graafik raskus vs. venimispikkus ja leitakse ka võimalusel kummide keskmine katkemispikkus ning tehakse võrdlusi erinevate kummitüüpide põhjal.
Alternatiivina (mõistlike laste puhul) võib valmistada ragulka ning võrrelda, kuidas rahakummide lisamine koostöös tõmbekaugusega mõjutab teele saadetud raskuse lennuteed (vajab ka suuremat ruumi).

- Paber kui struktuurelement: kasutades paberit, luuakse tugeva (papp)aluse alla tugistruktuur, mis hoiaks nt. ühte seljakotti üleval. Paberit saab voltida prismadeks, silindriteks, risttahukateks või sik-sakilisteks struktuurideks. Õpilased võib jaotada kujundite järgi rühmadeks ning iga grupp üritab leida minimaalse arvu paberilehti, mis kulub seljakoti kandmiseks paberist tehtud struktuuri peal.

- Torniinseneeria: tuletatakse meelde sildade ehitust ning kombineeritakse eelneva praktilise töö teadmised, et ehitada võistkonniti piiratud materjalidest (spagetid, kõrred, grillvardad ja/või paberid (makulatuur)) võimalikult kõrge ja tugev torn. Ehitamiseks antakse 2 tundi ning kõrgeima koha saab esialgu ka kõrgeim torn. Järgmisel korral segatakse omavahel võistkonnad ja tornid ning testitakse tornide vastupidavust jõududele kõikides suundades. Iga võistkond võib ühe tugiposti (spageti/paberisilindri vms) haaval konkurendi torni katki lõigata. Kelle torn viimasena püsti jääb, on ehitanud kõige tugevama torni.

Töövahendid

Erinevat tüüpi venivaid (raha)kummid, käärid, joonlaud, mõõdulint, paber, teip, tugev (papp)alus, raskused (nt. seljakott), makulatuur, kõrred, grillvardad, redel, lõiketangid.

Õppematerjalid

- Testimise käigus müügilt eemaldatud toodete näited (EST): https://www.bioneer.ee/kingad-nukk-ja-k%C3%B5rvar%C3%B5ngad-ohutuse-testist-l%C3%A4bi-ei-saanud

- Aktiivselt uuendatav Euroopa nimekiri ohtlikest toodetest (ENG): https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications

- Katsed rahakummidega (ENG): https://www.essentiallearningproducts.com/rubber-band-science-john-cowens

- Maavärinakindel torn (ENG): https://www.scientificamerican.com/article/bring-science-home-earthquake-proof-engineering/

- “Kuidas ehitada lainepapist torni, mis kannaks inimest?” - Rakett69 (EST): http://rakett69.ee/internetisaated/v-hooaeg/saade/124596959

- “Kui palju raskust kannatab kontoripaber?” - Rakett69 (EST): http://rakett69.ee/internetisaated/iii-hooaeg/saade/61244625

8. Kaasaegne tehnoloogia - 3D printimine (4 tundi)

3D printimine on palju kõmu kogunud kaasaegne tehnoloogia, mille juured ulatuvad tegelikult 1980. aastakümnesse. Tutvustatakse erinevaid 3D printeri tüüpe ja võimalikke prinditavaid materjale (plast, metall, betoon, šokolaad, rakud) ning meetodit, kuidas 3D mudelist saab printerile arusaadav fail, st. mille alusel 3D printer objekti loob. Tutvustakse seadmete ajalugu, võimalusi ning piiranguid toodete valmistamisel. Tuuakse võrdlusi CNC freesi, tavaliste printerite, plasma- ja laserlõikuriga.
Lisaks teoreetilisele poolele ja näidisvideodele imiteeritakse tüüpilise n-ö “nuudli”printeri tööd, st. luuakse kiht-kihi haaval 3D objekt. 3D printeri olemasolul on õpilastel võimalik ka päriselt 3D objekti valmimisprotsessi praktiliselt jälgida ning erinevaid mudeleid printimiseks välja pakkuda.

Praktilised tööd

- 3D printimise imiteerimine: õpilastele jagatakse lihtsad objektid, mille jäljendi nad peavad kuumaliimipüstoliga või paberist/(laine)papist välja lõigatud kihtidega kiht-kihi haaval kasvatama. Objektideks võivad olla kuubikud, kerad, prismad või keerukamad kujundid. 3D pliiatsite olemasolul võib ka neid kasutada.

Töövahendid

Kuumaliimipüstolid (või 3D pliiatsid), (paksem) paber, (laine)papp, käärid, noad, lõikealused, liim

Õppematerjalid

- 3D printimine ja erinevad printimismeetodid (EST): https://et.wikipedia.org/wiki/Kolmem%C3%B5%C3%B5tmeline_printer

- 3D printimise algtõed (EST): https://www.youtube.com/watch?v=KEIkcS8rzFY

- 3D printimise teooria ABC (ENG): https://3dprintingindustry.com/3d-printing-basics-free-beginners-guide#05-materials

- 3D printimise erinevad tehnoloogiad ja ABC (ENG): http://www.instructables.com/id/3D-Printing-Basics/

- 3D prinditud Pokemonide video: https://www.youtube.com/watch?v=z-5lVfEEBhY

- 3D printimise ABC koolidele: http://www.makerlab.ee/tootoad/noortele/#3D

- 3D pliiatsid: https://www.3dpartner.eu/3d-pliiats

9. Joonestamine, modelleerimine ja simulatsioonid  (2-4 tundi)

Mehhaanika- ja elektriinseneri igapäevatöö üks suurimaid osasid on joonestamine, (3D) modelleerimine ja virtuaalsete simulatsioonide läbiviimine. Ajalooliselt joonestati seadmete joonised ikka pliiatsi, paberi ja joonlaua abil ning aegade jooksul on insenerid omavahel kokku leppinud jooniste reeglites. Õpilastele tutvustatakse, mida tähendab kolmvaade, mis on joonise ja joonistuse vahe, kuidas joonistele mõõtmeid kanda ning teisi jooniseid lugeda.

Praktilised tööd

- Kolmvaate joonistamine - õpilastele jagatakse lihtsad ruumilised kujundid, millest tuleb teha eestvaade, külgvaade (vastavalt koolkonnale kas vasak- või parem külg) ning pealtvaade. Eelnevalt on kujundi küljed juhendajaga kokku lepitud või juba kujundile märgitud. Kujunditeks võivad olla (trapetspõhajde või -külgedega) risttahukad, silindrid, prismad, majamudelid jne. Õpitakse vastavaid vaateid joonisele paigutama ning mõõtmeid peale kandma, teisisõnu tehnilist joonist vormindama. Õppes kasutatakse vaid lineaarmõõtmeid, jättes välja tolerantside, raadiuste, istude ja muude edasijõudnutele mõeldud mõõtude märkimised.

Töövahendid

Pliiats, paber, joonlaud.

Õppematerjalid

- Joonestamine tudengitele ehk põhjalik joonestamise juhend edasijõudnutele (EST): poolma.ee/joonestamine/imgs/Joonestamine.pdf

## lI kursus

- Praktiline prototüüpimine (8 tundi)

Kui esimene aasta keskendus peaasjalikult tootmisele suunatud inseneeriale, siis teist aastat alustatakse üldisema inseneeriaga: veevärgiga ja reoveepuhastusega. Õpilastele antakse sellega seoses probleem-väljakutse, millele nad peavad nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt lahendusi leidma. 
Selleks esitletakse igapäevast saastevett, millesse lisatakse ühiselt komponenthaaval köögikeemiat, äravisatud (rasvaseid) toidujääke, WC-paberit jm. saasteinet ning arutletakse, mida iga komponent veele võib põhjustada.  Seletatakse, mis protsesse kasutatakse veepuhastusjaamades kraanivee puhastamiseks. Tuuakse paralleele suuremahuliste veesaastustega, prügi kogunemisega veekogude ääres ning õlileketega veekogudel. Näidatakse erinevaid insenertehnilisi lahendusi, millega probleemi lahendada proovitakse.

Väljakutseks võetakse ette tagasihoidlikumal ja ohutumal kujul saastunud vesi, mis sisaldab kohvi- või kakaopuru, äädikat, mulda või liiva, WC-paberi jääke, puuviljajääke, toiduõli, pipart, soola või suhkurt, karvasid või sulgesid, putru ja võid (segu saab teha vastavalt olemasolevatele vahenditele).

Praktilised tööd

- Vee saastamine: grupiviisiliselt lisatakse vette saasteaineid ja prahti, mis võivad sinna ühel või teisel moel sattuda. Arutletakse saaste mõju üle loodusele ning pakutakse võimalusi, kuidas saastet ja prahti vähendada.

- Saastunud vee puhastamine: grupiti (3 kuni 5 liiget) otsitakse juhendi abil lahendusi, kuidas saastevett puhastada ning kuidas luua käepärastest vahenditest parim võimalik filter. Filtri efektiivsust hindab pärast juhendaja maitsetesti kaudu. Filtrid võib ka ühendada jadamisi, mille alusel töötavad erinevad grupid parima võimaliku filtri loomisel ühiselt.
Lisaülesandena võib pakkuda sulgede võimalikult efektiivset puhastamist, imiteerides õlireostuse ohvriks langenud linnu päästmist (NB! Pesuvahendi lisamine saastatud vette saastab vett veelgi enam.)

- Filtridisain: leitakse kodus ökonoomseid viise, kuidas praktikas prototüübitud filtrit võimalikult kompaktselt ehitada (taaskasutus, materjalide valik, suurus) ja loodussõbralikult levitada ning esitletakse ideid ka teistele. Pärast võib tuua näiteid arengumaade puhta vee probleemidest ning erinevatest kaasagsetest filtreerimissüsteemidest, mida sealmail levitatakse ja kasutatakse.

Töövahendid

Saastunud veega anum (köögikeemia, kohvi- või kakaopuru, äädikas, muld või liiv, vetsupaber, puuviljad, toiduõli, pipar, sool/suhkur, karvad või suled, puder ja või), topsid ja lusikad, plastpudelid, kätepaber, sammal, kohvifiltrid, vatt ja/või käsnad, aktiivsüsi (söetabletid), nõudepesuvahend, sõelad või marli, liiv ja/või kruus, võimalusel pH lakmuspaberid, veekeedukann, käärid, teip.

Õppematerjalid

- Saastame ühiselt vett! (ENG): https://www3.epa.gov/safewater/kids/activity_grades_4-8_nonpoint_pollution.htm

- Kuidas töötab Ülemiste veepuhastusjaam? (u. 8 min video) (EST): https://www.youtube.com/watch?v=p0pqDEBMvKI

- Veepuhastusteemalised ülesanded (EST): http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/ainevoistlused/opi_2013_14_ylesanded_vastused_roheline.pdf

- Õlisaastuse puhastamise väljakutse (ENG): http://stemactivitiesforkids.com/2016/04/22/earth-day-stem-challenge/

- Saastunud vee puhastamise väljakutse (ENG): https://www.jpl.nasa.gov/edu/teach/activity/water-filtration-challenge/

2. Loodusseadused inseneerias - energia (12 tundi)

Kineetiline ja potentsiaalne energia on pidevalt kõikjal meie ümber ning on insenerile asendamatuteks “töövahenditeks”. Õpilastele tutvustatakse kineetilise, potentsiaalse, soojus- ja elektrienergia mõisteid, nende seotust ning ühest energialiigist teise muundumist, tuuakse vastavaid näiteid. Räägitakse näiteks kiikumisest, rattaga künklikul maal sõitmisest, (hüdro)elektrijaamadest, tuulegeneraatoritest, liiva- ja veekelladest ning vedrude-kummide abil töötavatest seadmetest (kellad, hiirelõksud, analoognäidikud, lennukimudelid jne).

Praktilised tööd

- Kaldteelt alla veerevad purgid (rattad/silindrid): õpilastele jaotatakse purgid, seibid/mutrid ning teip. Kaldteel, millelt purke alla hakatakse veeretama, on alati üks kindlaks määratud stardijoon, millele asetatakse purgi külg. Esimese ülesandena mõõdetakse kaldtee pikkus ning asetatakse kaldtee stardi poole madalaim kõrgendus. Purk veeretatakse kaldteelt alla ning mõõdetakse aeg, mis kulub alla finišisse jõudmiseni. Kaldtee nurka suurendatakse ning protsess kordub. Saadud tulemused pannakse kirja ning koostatakse graafik. Küsides õpilastelt, kas tulemused oleksid samad, kui katset korraldada põrandal või laua peal, peaks neile selgeks tegema, et potentsiaalse energia puhul loeb vaid kõrguste vahe. Sarnasel moel toimub jalgrattasõit künklikul maastikul, kus me ei ole teadlikud absoluutsest kõrgusest merepinnast, küll aga saame aru erineva tõusu-/langusnurgaga küngastest.
Teise väljakutsena paigutatakse purgi kaanele, põhja või keskele (sisse) nt. mutritest-seibidest raskusi. Õpilaste eesmärgiks on leida parim võimalik asetus, mille abil purgid mööda kaldteed kõige kiiremini alla veerevad. Väljakutse aitab õppida arusaama, et veeremisel mängib lisaks potentsiaalsele energiale rolli ka rataste kaalupaigutus. Lisaks õpivad õpilased väljakutsega eesmärgi suunas optimeerimist. Tuuakse paralleel jalgratta ratastega (mis siis, kui jalgrattal oleks raskus ebaühtlaselt jaotunud?). Võimalusel saab vastavat katset õues järgi proovida.

- Kuulirajad (vt. õppematerjalid): käepärastest materjalidest ehitatakse rajad, millel pannakse kuulid allamäge veerema. Gruppide (2-4 liiget) eesmärgiks on ehitada ettemääratud pikkusega ja stardialusega rada, millele asetatud kuul kõige kiiremini tagasi veereks. Tulemust võrreldakse sirge rajaga, mille mõlemas otsas on väike kalle. Kuuliradasid lastakse ehitada 2 tundi ning täiustada järgmisel korral, mil neid testitakse. Tulemusi võrreldakse grupiviisiliselt, tehakse järeldusi.

- Matemaatiline pendel ja kell: alustatakse lakke kinnitatud raskuse potentsiaalse energia eksperimendiga (klassikaline “Kas sa usud füüsikasse?” katse - vt. õppematerjalid), mida iga õpilane saab enda peal proovida. Seletatakse energiakadusid, võnkeperioodi ja -sageduse mõisteid ning kasutust kellades. Seejärel jagatakse gruppidele (2-3 liiget) nöörid/niidid, erinevad raskused ning joonlaud/mõõdulint. Korraldatakse matemaatilise pendli võnkumissageduse leidmise katse. Üks rühmaliikmetest hoiab pendli ülemist otsa kinni, teine paneb võnkuma ning kolmas mõõdab, kui kaua kestab 10 täisvõnget. Muudetakse pendli pikkust (teatud pikkuste kaupa), otsas olevat raskust ning korratakse katset. Leitakse võnkeperioodi ja -sageduse sõltuvus pendli pikkusest. Räägitakse Focault’ pendlist ja kummutatakse lameda maa teooria.

- Pallid ja potentsiaalne energia: alustatakse ühe palli põrgatamisega, demonstreeritakse otseselt potentsiaalse ja kineetilise energia vaheldumist ning energia kadumist. Seejärel saavad õpilased mitu palli teineteise peale panna (suurim all ja väikseim peal) ning need vastu maad põrgatada (vajab palju laeruumi!). Nähakse potentsiaalse energia edasikandumist kõige väiksemale pallile. Sama katset saab korrata maas (Newtoni hälli analoogia erineva massiga kuulidega). Saab täheldada kineetilise energia omadust, et mida väiksem on keha mass, seda suurem ka kiirus.

- Õhupallikahur: lõigates topsilt põhja maha ning pingutades sinna (lahtilõigatud) õhupalli, saavad õpilased meisterdada õhupallikahuri, kus õhupalli pingutamise pikkus suurendab potentsiaalset energiat. Tehakse järeldusi erinevat tüüpi kuulide kineetilise energia ning aerodünaamilisuse (ehk õhutakistuse mõju) kohta. Alternatiivina võib ehitada ka rahakummidest ja grillvarrastest katapuldi või vibu.

- Kus näeme energiat?: õpilased otsivad kodutööna 10 erinevat nähtust, kus nad panevad tähele ühe energiatüübi teiseks muut(u)mist. Toimub aktiivne arutelu.

Töövahendid

Suured tugevad alused (ning kõrgenduseks midagi madalat, nt. kas või raamatud), purgid, seibid/mutrid, kuumaliimipüstolid, papiribad, teip, (marmor/klaas/teras)kuulid, nöör/niit, suvaline raskus, kaal, joonlauad/mõõdulindid, stopperid (telefonis), pliiatsid/pastakad ja paberid, papp, kummi-/korv-/jalg-/tennise- ja pingpongipallid, õhupallid, papptopsid.

Õppematerjalid

- Energia ja toidust saadava energia võrdlus (EST): http://miksike.ee/docs/elehed/4klass/5energia/elutuba/energia/5energiat.htm

- Potentsiaalse energia näidisküsimused (EST): http://www.miksike.ee/docs/elehed/7klass/7kytused/7-7-12-2.htm

- Energia seletus lastele (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=8qmSzMwTkpk

- Potentsiaalse ja kineetislise energia katsed (ENG): https://www.dcmp.org/guides/TID7457.pdf

- Allaveerevad purgid ja raskuste jaotus (ENG): https://www.exploratorium.edu/snacks/downhill-race

- Allaveerevad kuulid sirgel ja kurvilisel rajal (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=QL6HkOukxLA

- Kuulirada (ENG): https://www.exploratorium.edu/snacks/over-the-hill

- Erineva kujuga kuulirajad (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=_GJujClGYJQ

- Erineva kujuga kuulirajad 2 (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=DCMQRPQS9T4

- “Kas sa usud füüsikasse?” (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=7FfKaIgArJ8

- Matemaatiline pendel: http://opik.fyysika.ee/index.php/book/section/1330

- Focault’ pendel (ENG): https://www.wired.com/2014/05/wuwt-foucaults-pendulum/

- Rahakummidest vibu (ENG): http://www.instructables.com/id/No-Glue-Bow-and-Arrow/

- Lihtne katapult (ENG): http://www.instructables.com/id/Pyramid-Catapult/

- Veel katapulte (ENG): http://www.instructables.com/id/Mini-Siege-Engines/

- Korgilennutaja (ENG): http://www.instructables.com/id/Cork-Shooter/

3. (Maa)sõidukid (8 tundi)

Potentsiaalse energia teooria põhjal liigutakse edasi inseneeriapraktikasse. Meisterdades erinevat tüüpi sõidukeid, tutvuvad õpilased võimalustega, kuidas muuta potentsiaalset energiat kineetiliseks energiaks. Täpsemad valmistamisõpetused õppematerjalides.

Praktilised tööd

- Gravitatsiooniauto: suurtest papitükkidest lõigatakse mitmekümne sentimeetrise läbimõõduga rattad (abiks niidi-pastakaga loodud sirkel), mis ühendatakse omavahel võimalikult väikese läbimõõduga teljega (nt. rulli keeratud paber). Ümber telje keritakse niit, mille lõpus on väike, aga suure tihedusega raskus. Lastes raskusel rippuda, hakkab raskusjõud telje pealt niiti maha kerima, pannes kaherattalise sõiduki liikuma. Alternatiivina võib sarnase sõiduki teha ka neljarattalise, hoides pöörlemistelge endiselt mõnekümne sentimeetri kõrgusel maapinnast, ent viies niidirullide abil pöörlemise üle allpool asuvale teljele.  Muutes raskuse suurust ning katsetades erinevate läbimõõtudega telgesid, võib täheldada kiirenduse, kiiruse ja maksimaalselt läbitava vahemaa muutusi.

- Niidirullirallija: läbi niidirulli pannakse üks rahakumm, mis kinnitatakse ajutiselt ühelt poolt hambaorgi/pliiatsi hõõrdejõu abil. Teisel pool pannakse pliiats läbi rahakummi aasa ning “keeratakse kummimootor üles”. Asetades niidirullirallija maha ning lastes sõiduki lahti, hakkab rahakumm ennast lahti keerama ning liigub edasi. Võib proovida mitut rahakummi korraga, võimalusel erineva läbimõõduga niidirulle ning erinevaid pöörde arvu, mille alusel  võib täheldada kiirenduse, kiiruse ja maksimaalselt läbitava vahemaa muutusi.

- Hiirelõksuauto: õpetatakse, kuidas hiirelõksud toimivad ning kuidas neid vinnastatakse. Lihtsate vahendite abil kasutatakse ära hiirelõksu vedru potentsiaalset energiat ning muundatakse see sõiduki kujul kineetiliseks energiaks. Muutes rataste pidavust (nt. ümbritsedes vedavad rattad kuuma liimiga), nööri jõuõla pikkust ning rataste suurust, võib täheldada kiirenduse, kiiruse ja maksimaalselt läbitava vahemaa muutusi.

- Hõljuk: tutvutakse amfiibsõidukitega ning meisterdatakse lihtne hõljuki mudel CD-plaadi ja õhupalli abil. Viimase suudme võib otse CD-plaadi keskse ava ümber liimida. Samuti võib õhupalli suudme ja CD ava vahele panna pudelikorgi vm. takistuse, millesse torgatakse paar ava, et õhupallist õhk liialt kiirelt ei väljuks. Muutes õhupalli suurust (täituvust), laiendades CD plaadi ulatust (nt. liimides eelnevalt CD-plaadi peale laia paberi/papi) ning õhupalli tühjenemise kiirust (vahejupi näol), võib täheldada pinna kohal hõljumise aja, kõrguse ning sõiduki liigutatavuse muutusi.

- Õhkauto: papi, kõrte, grillvarraste ning pudelikorkide abil ehitatakse lihtne automudel, mille peale teibitakse õhupall. Õhupall puhutakse täis ning lastakse lahti. Täiustades õhkauto mudelit, leitakse parim lahendus, kuidas auto sirgemalt sõitma saada.

- Purjega auto: eelnevalt valmistatud õhkautole pannakse peale grillvarraste ning paberi abil ehitatud puri. Suunates selle poole auto peale kinnitatud õhupallist tuleva õhuvoolu, ei liigu auto mitte kuhugi. Seletatakse üldkujul Newtoni III seadust ning näidatakse tahvlil, mis õhuvooluga juhtub. Muutes purje kuju, on võimalik sõiduk isegi liikuma saada. Eksperiment-meisterdus tõestab, et ei ole võimalik purjesse puhudes edasi liikuda.

Töövahendid

Kuumaliimipüstolid, papp, paber, niit/nöör, raskus (ideaalis tina vm. metall), niidirullid, rahakummid, pliiatsid, hiirelõksud, jäätisepulgad, grillvardad, CD-plaadid, noad, kaablisidemed, lõiketangid, seibid, teip, õhupallid, pudelikorgid, naasklid/knopkad, kõrred.

Õppematerjalid

- Potentsiaalse energia auto - Rakett69 (EST): http://rakett69.ee/internetisaated/iii-hooaeg/saade/62485040

- Gravitatsiooniauto lihtsaim variant (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=laTDJk79H00

- Neljarattaline gravitatsiooniauto (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=voeP5TEp6ps

- Niidirullirallija (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=k8yZwrEaXiw

- Isetehtud hiirelõks (ENG): http://www.instructables.com/id/Craft-Stick-Mouse-Trap/

- Hiirelõksuauto 1 (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=mVNFxlEMWvw

- Hiirelõksuauto 2: http://www.makerlab.ee/tootoad/noortele/#auto

- Hõljuk (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=UJlzr2YclD0 (kork aitab asetada õhupalli oma kohale ning paar väikest ava aitavad reguleerida õhu väljumiskiirust)

- Õhkautod (ehk õhupalliautod) (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=K8hu5Y-9AZ8

- Purjeauto - Rakett69 (EST): http://rakett69.ee/internetisaated/v-hooaeg/saade/119972789

- Lihtne purjega auto (ENG): http://www.instructables.com/id/Simple-Sail-Car/

- Purjega õhkauto ehk enda purjesse puhumine (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=gKzWrumXS7E

4. Tootmismeetodid ja -vahendid (8 tundi)

Tutvutakse lähemalt pneumaatika ja hüdraulikaga, mille abil toimivad nii suured kombainid, kaevurid, tõstukid, puurid, vasarad kui ka tööstusliinide tõstukid ja robotid. Tehakse eksperimente süstaldega kui pneumaatiliste-hüdrauliliste silindrite ja “pumpadega”.

Praktilised tööd

- Hüdraulika ja pneumaatika algtõed: õpilastele jagatakse erineva mahuga süstlaid ja sobilik voolik. Viimase abil ühendatakse omavahel kaks süstalt, mille ühe kolb on minimaalses ja teine maksimaalses asendis. Liigutades ühe süstla kolbi, jälgitakse näidikult, kui palju liigub teise süstla kolb. Tulemused pannakse kirja, tehakse võrdlused ja järeldused (mis juhul kasutatakse peenemaid ja mis juhul suurema läbimõõduga silindreid). Samuti uuritakse, kui palju annab õhku süstlas kokku suruda.

Õhk asendatakse veega ning pneumaatilisest seadmest saab hüdrauliline seadeldis. Pannakse tähele, et süstlad liiguvad samal määral nagu enne, ent reageerimisaeg on õhu puudumise tõttu kiirem. Proovitakse süstaldes olevat vett kokku suruda ning tehakse võrdlusi hüdraulika ja pneumaatika vahel.

- Hüdrauliline kraana/tõstuk: õpitud teadmised hüdraulika kohta pannakse hüdraulilise tõstuki või kraana mudeli ehitamisel proovile. Võib ehitada üksi või kahe peale.

- Külaskäik (võimalusel) tööstusesse või kaevanduskarjääri: külastuse eel valmistavad õpilased ette hüdraulika ja pneumaatika alaseid küsimusi. Ekskursiooni eesmärgiks on tähele panna pneumaatilisi ja hüdraulilisi seadmeid ning nende rakendusi, teha üleskirjutusi. Ekskursiooni lõpus toimub arutelu ja kokkuvõte.

Töövahendid

Kuumaliimipüstolid, erinevate suurustega süstlad, sobiliku läbimõõduga pneumaatika-/hüdraulika voolik (häda pärast joogikõrred), veeanumad, pliiatsid/pastakad ja paberid, kõrred, teip, grillvardad, jäätisepulgad, traat, lõiketangid, naasklid.

Õppematerjalid

- Pneumaatika ja hüdraulika alused (EST): http://www2.hariduskeskus.ee/opiobjektid/pneumaatika_ja_hudraulika_alused/?KURSUSE_TEEMAD:Sissejuhatus

- Pneumaatika sissejuhatus (EST): http://www.tthk.ee/Kodu/Brindfeldt/index.html

- Pneumaatika ja hüdraulika katsed süstaldega (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=BFYkCz1q-b0

- Kuidas hüdraulika ja pneumaatika töötavad? Vol 2 (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=YlmRa-9zDF8

- Kuidas hüdraulika ja pneumaatika töötavad? Vol 2 (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=-ZFR73WYqkk

- Süstaldega meisterdatavad lihtsad hüdraulilised seadmed (ENG): http://www.instructables.com/id/Easy-Hydraulic-Machines/

- Süstaldega meisterdatav lihtne hüdraulilise kraana mudel (ENG): http://www.instructables.com/id/Simple-Pneumatic-Machine/

- Kuidas teha hüdr. tõstuki mudelit? (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=Eh0kyhEa8g8

- Hüdraulilise tõstuki mudel süstaldega: https://www.youtube.com/watch?v=lQWNrxYHOIE

5. Elektroonika (10 tundi)

Alguses tuletatakse meelde viimati elektri kohta õpitud mõisteid ja teadmisi. Kui need puuduvad või on mitterahuldavad, korratakse eelmise aasta teemasid. Jätkatakse staatilise elektri eksperimentidega, tutvustades esimest kondensaatorit (patarei analoogi) ning Benjamin Franklini staatilise elektri kella, mille abil ta ennustas äikesetormi. Teises osas tutvutakse elektrigeneraatorite ja mootorite omavahelise seosega.

Praktilised tööd

- Leydeni purk/pudel: õpilastele jaotatakse pudel, kork, polt, alumiiniumteip või foolium ja teip. Iga õpilane meisterdab endale kondensaatori, mida saab laadida õhupalliga juukseid või kampsunit sasides ning seejärel Leydeni purgi polti või külge puutudes (st. antakse laengut edasi). Tuuakse paralleele akude, patareide ja kondensaatoritega ning võrreldakse erinevaid energiasalvestusmeetodeid. Patareide ja kondensaatorite vahet saab kirjeldada ämbrite ja veega (kiire vs aeglane täitmine-tühjendamine).

- Franklini staatilise elektri kell: meenutatakse, kuidas tekib äike ning meisterdatakse seadeldis, mille abil võib äikesetorme ette ennustada. Kaks omavahel isoleeritud purki asetatakse lähestikku ning nende vahele pannakse niidi otsa rippuma kirjaklamber. Sarnasel moel Leydeni purgiga antakse ühele purgile laeng ning pannakse kirjaklamber kahe purgi vahel põrkuma. Kui üks purk saab laengu õues kogunevatest laengukandjatest ning teine maast, siis piisava potentsiaali korral hakkab kell sarnasel moel tööle.

- Elektrigeneraatorid: tuletatakse meelde, millistel moel saavad inimesed elektrienergiat (st. kuidas seda genereeritakse/toodetakse). Praktilise töötoa eel korratakse niisamuti jootmisoskusi (NB! Tähtis hea ventilatsioon).

Meisterdatakse vändaga töötav elektrigeneraator (vt. õppematerjalid), mille otsa pannakse elektri tuvastamiseks LED tuluke. Võrdluseks võib mikromootori otsa monteerida ka vesiratta ning panna kraani all ratta keerlema. Töötoaga tekib otsene kokkupuude elektri tootmisega ning parem arusaam elektrijaamade tööst (ja vaevast generaator käima saada). Teoreetiliselt aitab LED-i külge kondensaatori jootmine ühtlustada lambi põlemisaega ja -eredust, ent see sobib vaid edasijõudnud õpilastele.

- Mootorid ja elektriskeemid: olles mikromootorit kasutanud esmalt generaatorina, kasutatakse nüüd patareidest tulevat energiat, et mootor tööle panna. Kui eelnevalt pidid õpilased omajagu väntama, et LED tulukest tööle panna, tekib neil loodetavasti parem arusaam, kui palju energiat on tegelikult patareidesse pandud. Korratakse skeemide lugemise oskust. Grupiviisiliselt proovitakse järgi erinevaid elektriskeeme: rööbiti ja jadamisi mootorid ning LED-id vaheldumisi. Võrreldakse LED tulukeste eredust ja mootorite pöörlemiskiirust (telje külge on pandud väike teibitükk, mis seda ilmestab).

Tutvustatakse takistuse mõistet ja vajalikkust. Skeemi lisatakse potentsiomeeter, mis võimaldab elektrimootori kiirust muuta (ja parimal juhul ka komponente läbi põletada).

Töövahendid

Pudelid ja korgid, alumiiniumteip või foolium ja teip, naasklid või puur, poldid, sool, õhupallid, alumiiniumpurgid, niit, kirjaklamber, elektrimootorid, potentsiomeetrid (muudetavad takistid), (3V või 2x1,5V (2xAA või 2XAAA)) patareid (ja patareikarbid), juhtmed, LED tulukesed, lülitid, traat, rahakummid, tugev papp, jootekolvid, jootetina, jootevedelik/kampol (männivaik), jootekolbi puhastusnuustikud, kaitseprillid (ja kaitsekindad), jootmisalused (võimalusel n-ö kolmandad käed/käpad), hüdrogeel või külm vesi.

Õppematerjalid

- Jootmisvahendite puudumisel (ENG): http://www.instructables.com/id/Build-a-Simple-Circuit-from-a-Pizza-Box-No-Solder/

- Leydeni purk (EST): https://et.wikipedia.org/wiki/Leideni_purk

- Atmosfäärielektri uurimise algus (ENG): http://ael.physic.ut.ee/tammet/edu/atmos_elekter/vorm1.htm

- Katseid staatilise elektriga (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y

- Isetehtud Leydeni purk (ENG): http://www.wikihow.com/Make-a-Leyden-Jar

- Staatilise elektri kell (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=mG10SG40XnA

- Kuidas staatilise elektri kell töötab? (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=fEqudsyIWzk

- Isetehtud elektrigeneraator (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=osZ49tzKmks (markerite katkilõikamise asemel võib kasutada tihedalt rulli keeratud paberit ning CD-de asemel tugevast papist kettaid)

6. Toode ja globaalne majandus (6 tundi)

Kuidas kujuneb toote hind? Kellele läheb raha, kui toote toorained saadakse kohalikult turult? Globaalne. Mida üldse nimetatakse turuks? Mis on aus kaubandus? Miks on ökokaubad üldiselt kallimad? Mis on sihtgrupp ning miks on see toote müügil tähtis?  Kuidas leitakse tootele sobilikud kliendid? Kuidas korraldada tootealast küsitlust? Mis on statistika ning milleks seda vaja on? Nendele küsimustele otsitakse ühiselt näidete abil vastuseid. Lisaks tuletatakse meelde ringmajanduse alustalasid ning arutletakse toodete vajalikkuse ja keskkonnamõju üle.

Praktilised tööd

- Tootmiskomitee: õpilastele esitletakse leiutiste ideesid, mida soovitakse tootmisse panna. Õpilased leiavad ühiselt konkreetsete toodete valmistamise positiivseid ja negatiivseid külgi.

- Tooteküsitlus: õpilased koostavad koos juhendajaga küsitluse ühe etteantud igapäevaeseme kohta ning usutlevad kodutööna vähemalt kümmet inimest. Pärast pannakse saadud andmed kokku ning tehakse järeldused ja kokkuvõte. Küsimustikud sisaldavad inimeste igapäevaharjumusi kaardistavadi küsimusi (nt. kui tihti kasutad nõudepesukäsna, kui tihti neid välja vahetad, mida sa neid poes ostes kõige enam jälgid jne.) kui ka abstraktsemaid küsimusi (nt. kui palju oleksid nõus maksma nõude mittepesemise eest, kas maksaksid rohkem nõudepesumasina eest, mis sorteeriks nõud ise ära jne).

Töövahendid

Pliiats/pastakas ja paber, internet.

Õppematerjalid

- Ringmajandus (EST): https://et.wikipedia.org/wiki/Ringmajandus

- Mis on FairTrade ehk aus/õiglane tootmine? (EST): http://www.fairtrade.ee/ulevaade

- Hinnakujundus (EST): https://rahafoorum.ee/hinnastamise-strateegiad-e-tootoa-naitel/

- Hinna kujunemine (EST): http://www.miksike.ee/documents/main/referaadid/hinna_kujunemine.htm

- Turu segmenteerimine ja turunduskanalid (EST): https://www.looveesti.ee/arenda-ettevotet/turundus/

7. Testimine ja arendamine (8 tundi)

Räägitakse toodete arenemiset ja arendamisest auto näitel, keskendudes turvavarustusele. Praktilise väljakutsena lastakse õpilastel luua turvaline auto ning kuukulgur, mis jätaks pärast kokkupõrget reisija (muna) ellu. Võistluste tingimustes saab olla palju variatsioone (sh. kaalu- ja suuruselimiit, enne testimist andmete alusel arvutamine ja hüpoteesi püstitamine jne). Tuuakse võrdlusi, kuidas ühe valdkonna või avastuse teadmisi viiakse teise toote arendusse edasi. Kodutööna uurivad õpilased ühe toote arengu ajalugu, et aduda toodete pideva arengu protsesse.

Praktilised tööd

- Auto turvavarustus: õpilased saavad 3- kuni 4-liikmelise grupi peale automudeli, mille peale peavad mahutama reisija (muna). Õpilased saavad korduvalt oma autot testida (ilma munata). Lõpliku testi puhul lastakse auto mööda kaldteed alla otse vastu seina. Muna peab jääma terveks. Võrreldakse teiste gruppide disaine ja tehakse järeldusi. Näidatakse päriselt läbiviidavaid autode kokkupõrgete teste.

- Muna kaitsekapsel ehk kuukulgur: õpilased saavad sama ülesande, mis enne, ent nüüd peab muna võimalikult kõrgelt (trepikoja kõrgeimalt astmelt, katuselt või redeli otsast) alla kukkudes terveks jääma. See näitab õpilastele, et sama ülesande, aga teiste algtingimuste korral, tuleb teisiti mõelda. Tuuakse paralleeli kuukulgurite maandumisega ning autode kraana otsast kukutamisega kokkupõrgete testide tegemiseks.

- Tooteajalugu: õpilastele antakse kodutööks välja uurida ühe toote arenguajalugu. Tehakse lühike kirjalik kokkuvõte, mida esitletakse ka teistele.

Töövahendid

Ettevalmistatud automudelid, kaldtee, käärid, paber, teip, munad ja munakarbid, kilekotid, niit ja nöör, topsid, makulatuur, kõrred, grillvardad (redel).

Õppematerjalid

- “Kuidas ohutult rõdult pokaali alla kukutada?” - Rakett69 (EST): http://rakett69.ee/internetisaated/saade/209717548

- Munaauto võistlus (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=xYI5Y8bMbCY

- Munaauto tööleht (ENG): http://home.d47.org/jdrozt/files/2012/08/EggCrashProject.pdf

- Munakulguri kukutamise võistlus (ENG): http://buggyandbuddy.com/stem-kids-egg-drop-project/

- Munakulguri kukutamise võistlus (ENG): http://buggyandbuddy.com/egg-drop-challenge-and-free-planning-printable-science-invitation-saturday/

- Munakulguri võiduidee (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=nsnyl8llfH4

- 10 erinevat munakulguri ideed (ENG): https://www.youtube.com/watch?v=fv7LW0MIjII

8. Joonestamine, modelleerimine ja simulatsioonid (6-8 tundi)

Tänapäeva digimaailm on täidetud 3D objektide, filmide ja mängudega. Selleks, et hakata selles maailmas orienteeruma, tutvustatakse õpilastele mitme osana 3D modelleerimise aluseid ning antakse neile eesmärgiks luua 3D objekt. Meeldetuletusena võidakse teha loodud 3D objektist mõõtmetega tehniline joonis. Teema käigus seletatakse 3D (ja reaalsete) mudelite vajalikkust enne tootmisprotsessi alustamist.

Praktilised tööd

- 3D maailmaga tutvumine: ühiselt õpitakse tegema kuupi, risttahukat, kera, prismat, püramiidi, avasid, kurvilisi kujundeid jne. Õpitakse kasutama Tinkercadi tööriistasid, kaameranurkade ja värvide muutmist jne.

- Võtmehoidja/koogivorm: õpilased loovad kodutööna ühe võtmehoidja(tegelase) või koogivormi, esitlevad seda teistele ning räägivad, kuidas nad 3D mudeli valmis tegid.

Töövahendid

Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) ja arvutiklass

Õppematerjalid

- Tinkercadi ABC (EST):

http://www.metshein.com/unit/3d-printimine-esimene-disain-tinkercad-ulesanded-1-4/

- Tinkercadi ABC (ENG): https://www.tinkercad.com/learn/

9. Kaasaegne tehnoloogia - 3D printimine (2-4 tundi)

Meenutatakse ja võetakse kokku seniseid teadmisi 3D printimise kohta.  Kasutades olemasolevat tasuta tarkvara, viiakse eelnevalt valminud mudel juhendaja abiga 3D printerile sobivale kujule. 3D printeri puudumisel võib ühendust võtta mõne Eesti 2.0 projekti järel 3D printerit omava kooliga (http://www.eesti2.ee/projektid/3dprinterid/koolid-kes-said-printerid) või SPARK Makerlabiga Tartus (www.makerlab.ee). Alternatiivselt, kui Tinkercadiga loodi koogivorm, võib selle kujundi pealtvaate tavalise printeriga välja lasta ning käepäraste (ja juba tuntud) vahenditega imiteerida. 3D objekti korral võib proovida objekti imiteerida saviga.

Praktilised tööd

- 3D mudeli ettevalmistamine 3D printimiseks.

Töövahendid

Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) ja arvutiklass, võimalusel 3D printer või foolium ja teip või savi ja plastilin (ning voolimisvahendid).

Õppematerjalid

Tinkercadiga piparkoogivormi loomine (EST):

https://www.youtube.com/watch?v=OJkXpz44fQw&feature=youtu.be

## lII kursus

- Elektroonika (x tundi)

Praktilised tööd

- Lammutustöökoda

- Elektromagnet

- Kõlar

- Elektrikitarr

- Mootor

Töövahendid

Crazy Machines (http://store.steampowered.com/app/18420/Crazy_Machines/ või uusim: http://store.steampowered.com/app/351920/Crazy_Machines_3/ )

Ülekanded

http://etselts.ee/wp-content/uploads/2016/08/Tehnika%C3%B5petus-I.pdf